## Slide 1: 目指せ！ロボットマスター ロボットを思い通りに動かそう！ LEGO Mindstorms EV3 で目指せロボコン！ WEB：http://robot-programming.jp/ 担当：藤井隆司、藤吉弘亘、山内悠嗣 E-mail：fujii@cs.chubu.ac.jp

## Slide 2
    ■ ロボットとは (復習)

## Slide 3: ロボットにおける要素技術
感じる、判断する、動くがそなわっている人工物
センシング技術
外界の情報をセンサを介して取り込む
人工知能技術(じんこうちのう)
センサ情報を基に状況を判断
制御技術(せいぎょ)
状況判断に合わせた制御
（タッチセンサ、超音波センサ等）
（EV3本体）
（モータ）

## Slide 4: ロボットの組み立て
ロボットエデュケーション⇒組み立てガイド⇒トレーニングボット
説明書を参考にトレーニングボット（7〜53ページ,69〜80ページ)を組み立てましょう！
￼

## Slide 5
    ■ ロボットを動かすには

## Slide 6: ロボットを動かすには？
プログラムが必要
？？？
ロボットに動きを教えなければいけない

## Slide 7: プログラム実行までの流れ
PC上でソフトウェア(EV3-SW)を用いてプログラムを作成
USB/Bluetoothでロボットへダウンロード
ロボット上でプログラムを実行
USB

## Slide 8: EV3ソフトウェア
EV3ソフトウェアを起動
新規プロジェクトの作成
  新規プロジェクト⇒プログラム⇒開く
クリック！
クリック！
クリック！

## Slide 9: EV3ソフトウェアの画面構成
プログラミングパレット
プログラミングキャンパス
スタートブロック
ツールバー

## Slide 10: 動く
動作
フロー
センサ
データ
（動く）
（感じる・判断する）
（感じる）

## Slide 11
    ■音をならしてみよう

## Slide 12: 音を鳴らすプログラム
1
2
音
音量：0〜100(大)
待機
時間：3秒
指定したサウンドファイルを再生
サウンドファイルを指定
スタートブロック

## Slide 13: プログラムの転送
プログラム名を”WRO2015”に変更
  プログラム名は半角の英数字のみ
ロボットが接続されているか確認 ⇒ ×: ○:
ダウンロードボタンによりプログラムを転送 ⇒
ロボット上でプログラムを実行
￼
ダウンロード：プログラムを転送
ダウンロード&実行：転送して実行
選択範囲を実行：選択した内容を実行

## Slide 14: プログラムの実行
￼
電池の残量
USBコネクション
Bluetooth
ブリックの名前
1
3
3
2
3
3
バックボタン
(キャンセル)
センターボタン
(決定)
3
上/下/左/右ボタン
プログラムを選択してセンターボタンで実行
（プログラム終了はバックボタン）

## Slide 15: プログラムの実行
実行前にすべきこと
  ケーブルを外して、安全確認
  プログラムのアルゴリズムを頭の中で実行
実行時の注意
  ロボットの動作をよく観察し、思った通りに動いているかを確認
  ロボットが思い通りに動かないときは、ロボットがどこまで設計図通りに動いたかを調べ、プログラムを修正（デバッグ）する
￼

## Slide 16: 音を鳴らすプログラム
1
2
ループ
音
音量：0〜100(大)
無限ループ
3
待機
時間：3秒
指定したサウンドファイルを無限ループで再生
サウンドファイルを指定
スタートブロック

## Slide 17: ロボットにおける要素技術
感じる、判断する、動くがそなわっている人工物
    ■ロボットを前進させるには(モータ制御１)
    ■ロボットを回転させるには(モータ制御2)

## Slide 18
    ■ロボットを前進させるには(モータ制御１)
￼

## Slide 19: モータの接続
EV3のどの出力ポートにモータが接続されているか確認
￼
左のモータ：B
右のモータ：C
進行方向

## Slide 20: 前進プログラムのPAD
￼
ロボットを3秒前進、その後2秒後退
タンクブロック
モータBとモータCを３秒間回転
モータBとモータCを２秒間逆回転

## Slide 21: モータ制御によるロボットの前進 (ステアリングブロック）
￼
ロボット(モータB+C)を3秒前進、その後2秒後退
スタートブロック
1
2
前進
後退
モータを時間指定で制御→
パワー：50
秒数：3秒
ブレーキ：ON
モータが接続されている
ポートを指定
（自動で設定される）
パワーの値をマイナス
にすると後退
秒数：2秒

## Slide 22: モータ制御によるロボットの前進 (タンクブロック）
￼
ロボット(モータB+C)を3秒前進、その後2秒後退
スタートブロック
1
2
前進
後退
モータを時間指定で制御→
Cのパワー：50
秒数：3秒
ブレーキ：ON
モータが接続されている
ポートを指定
（自動で設定される）
パワーの値をマイナス
にすると後退
秒数：2秒
Bのパワー：50

## Slide 23: Lモータの原理
￼
段数：7段 トルク比率：45:1 エンコーダの回転角：2度

## Slide 24: 曲線の動きを実現するには
￼
左のモータ：B
右のモータ：C
モータBとCのパワーの値のバランスを変えてみよう
パワー: 50
パワー: 40

## Slide 25: 曲線の動きを実現するには
 | B: 50 C: 50 | B: 50 C: 40 | B: 50 C: 30
 | ステアリング: 0 | ステアリング: 10 | ステアリング: 20
￼
タンクブロック
ステアリングブロック

## Slide 26: 練習問題
３秒前進、２秒後退、１秒停止を３回繰り返すプログラムをつくろう

## Slide 27
￼
    ■ロボットを回転させるには(モータ制御2)

## Slide 28: ロボットの回転
ロボットを右回転(その場で旋回)させるには
逆方向
順方向
￼
左のモータ：B
右のモータ：C

## Slide 29: ロボットの右回転
左のモータBを順回転、右のモータCを逆回転
￼
スタートブロック
1
2
前進
右回転
モータBのパワー：
50（順回転）
モータCのパワー：
-50（逆回転）

## Slide 30: ロボットを90度右回転させるには？
￼
90度
1. 時間制御
モータのパワーと持続時間を調整
どのように実現するか考えてみよう！
2. 回転制御
モータの回転数もしくは角度を調整
→複数の問題解決方法があるので、いろいろと試してみよう！(試行錯誤しよう)
ヒント

## Slide 31: ロボットを90度右回転させるには
￼
→回転制御の方が便利(同じ動きでロボットを早くしたいとき等)
モータのパワーと持続時間を調整
1. 時間制御
持続時間：1.5秒
パワーを変更すると
→持続時間の再調整が必要
モータの回転数もしくは角度を調整
2. 回転制御
回転角：180度
パワーを変更しても
→回転角の再調整は必要なし

## Slide 32: 練習問題
３秒前進して、方向を変えて自分のところへ戻ってくるプログラムをつくろう
思い通りにロボットを動かしてみよう
これは
簡単かも！
…

## Slide 33: ロボットを一周させるには？
￼
1回目
3秒前進→90度回転
3回目
3秒前進→90度回転
2回目
3秒前進→90度回転
4回目
3秒前進→90度回転

## Slide 34: ロボットを一周させるには？
3秒前進と90度右回転を4回繰り返せばよい
繰り返し処理(ループブロック)を利用
￼
1回目
3秒前進→90度回転
3回目
3秒前進→90度回転
2回目
3秒前進→90度回転
4回目
3秒前進→90度回転
100周するには？→800個のブロックを並べる必要があり！

## Slide 35: ロボットを一周させるには
3秒前進と90度右回転を4回繰り返す
￼
1
2
ループ
3秒前進
カウント：4
3
90度右回転
カウントを指定

## Slide 36: 目指せ！ロボットマスター ロボットを思い通りに動かそう！ LEGO Mindstorms EV3 で目指せロボコン！