## Slide 1: 目指せ！ロボットマスター ロボットを思い通りに動かそう！ LEGO Mindstorms EV3 で目指せロボコン！ WEB：http://robot-programming.jp/ 担当：藤井隆司、藤吉弘亘、山内悠嗣 E-mail：fujii@cs.chubu.ac.jp
充電してね！

## Slide 2
    ■ ロボットを動かすには (復習)

## Slide 3: ロボットを動かすには？
プログラムが必要
？？？
ロボットに動きを教えなければいけない

## Slide 4: ロボットにおける要素技術
感じる、判断する、動くがそなわっている人工物
    ■ロボットを前進させるには(モータ制御１)
    ■ロボットを回転させるには(モータ制御2)

## Slide 5: モータの接続
EV3のどの出力ポートにモータが接続されているか確認
￼
左のモータ：B
右のモータ：C
進行方向

## Slide 6: モータ制御によるロボットの前進 (タンクブロック）
￼
ロボット(モータB+C)を3秒前進、その後2秒後退
スタートブロック
1
2
前進
後退
モータを時間指定で制御→
Cのパワー：50
秒数：3秒
ブレーキ：ON
モータが接続されている
ポートを指定
（自動で設定される）
パワーの値をマイナス
にすると後退
秒数：2秒
Bのパワー：50

## Slide 7: ロボットの回転
ロボットを右回転(その場で旋回)させるには
逆方向
順方向
￼
左のモータ：B
右のモータ：C

## Slide 8: ロボットの右回転
左のモータBを順回転、右のモータCを逆回転
￼
スタートブロック
1
2
前進
右回転
モータBのパワー：
50（順回転）
モータCのパワー：
-50（逆回転）

## Slide 9
    ■センサを使う
￼

## Slide 10: ロボットにおける要素技術
感じる、判断する、動くがそなわっている人工物
    ■障害物回避(タッチセンサ)
    ■障害物回避(超音波センサ)
    ■カラーセンサによるライントレース

## Slide 11
    ■障害物回避(タッチセンサ)
￼

## Slide 12: タッチセンサの原理
タッチセンサの測定原理
スイッチボタンの状態を、押されていないときは”0”、押されたら”1”，離したときに”2”を出力する
スイッチボタン

## Slide 13: タッチセンサの接続
EV3の入力ポート１にタッセンサを接続
入力ポート1
※EV3では入力ポートにどのセンサを接続しているか判定しているため、必ず入力ポート1である必要はない

## Slide 14: タッチセンサによる障害物回避
常にロボットを前進 →無限ループ
タッチセンサによる障害物の衝突を判定
衝突あり：一定時間後退し右回転．その後1. に戻る
衝突なし：1.に戻る
障害物
後退
回転
}
3.
スイッチブロック

## Slide 15: タッチセンサによる障害物回避
タッチセンサによる条件分岐
タッチセンサが押された
タッチセンサが押されてない

## Slide 16: タッチセンサによる障害物回避
タッチセンサによる条件分岐
タッチセンサを指定
1
2
3
4
5
無限

## Slide 17
    ■障害物回避(超音波センサ)
￼

## Slide 18: 超音波センサによる障害物回避
30cm前に障害物発見！
ぶつからないように回避しよう

## Slide 19: 超音波センサ
超音波センサの測定原理
超音波を発信し、対象物で反射した超音波を受信し、この音波の発信から受信までの時間を計測することで対象物までの距離を計測
発信素子
受信素子

## Slide 20: 超音波センサの接続
EV3の入力ポート4に超音波センサを接続
入力ポート4
※EV3では入力ポートにどのセンサを接続しているか判定しているため、必ず入力ポート4である必要はない

## Slide 21: 超音波センサによる障害物回避
常にロボットを前進 →無限ループの利用
障害物までの距離を計測
30cm以下(障害物あり)：右回転．その後1. に戻る
30cm以上(障害物なし)：1.に戻る
→後退する動作を必要としない
}
3.
障害物
回転
スイッチブロック

## Slide 22: 超音波センサによる障害物回避
超音波センサの値により条件分岐して障害物回避
1
2
3
4
< 30cm
超音波センサ(cm)を指定

## Slide 23
    ■カラーセンサによるライントレース
￼

## Slide 24: カラーセンサ
カラーセンサの測定原理
LEDにより赤、緑、青の光を照射して、それぞれの反射量(R, G, B成分)をフォトダイオードで計測して，カラーに変換
フォトダイオード
LED

## Slide 25: カラーセンサ
二種類のしくみで色や光の強さを計測
RGB値
色
反射光の強さ
RGB値
周辺の光の強さ
フォトダイオード
R
G
B
R
G
B
LED
反射光の計測
周辺光の計測
フォトダイオード

## Slide 26: 光の三原色とカラー（加法混色）
赤(R)，緑(G)，青(B)の3色を組み合わせて色彩を表現
色番号 | R | G | B
1: 黒 | 0 | 0 | 0
2: 青 | 0 | 0 | 大
3: 緑 | 大 | 0 | 0
4: 黄 | 大 | 大 | 0
5: 赤 | 大 | 0 | 0
6: 白 | 大 | 大 | 大
R
G
B
加法混色

## Slide 27: カラーセンサの接続
EV3の入力ポート3にカラーセンサを接続
入力ポート3
※EV3では入力ポートにどのセンサを接続しているか判定しているため、必ず入力ポート3である必要はない

## Slide 28: ライントレースの考え方
カラーセンサの”反射光の強さ”を利用して白と黒に判別
白(明るい)ところでは右回転，黒(暗い)ところでは左回転
白いところ→右回転
黒いところ→左回転

## Slide 29: ライントレースのPAD
白(明るい)ところでは右回転，黒(暗い)ところでは左回転
回転中心
モータB
順方向に回転
モータC
停止(パワー0)
右回転しながら少し前に進むには：

## Slide 30: ライントレース
白(明るい)ところでは右回転，黒(暗い)ところでは左回転
1
2
3
4
カラーセンサ-比較-反射光の強さを指定
> 50

## Slide 31: ライントレースの改良
ジグザグ走行なので遅い！
①黒のライン上→前進
②白→左右に回転して黒のライン探索

## Slide 32
    ■ロボコン用にロボットを改造しよう
￼

## Slide 33
ロボットを動かすには？
壁との衝突を検知する
ライントレース

## Slide 34: ロボコン用にロボットを改造しよう
超音波センサを外してカラーセンサを
なるべく中央に配置
タッチセンサが壁に当たりやすくする

## Slide 35: 目指せ！ロボットマスター ロボットを思い通りに動かそう！ LEGO Mindstorms EV3 で目指せロボコン！